## Slide 1: Pointレンダラーの開発
宮地英生

## Slide 2: スケジュール
木曜日 2，3限
11/24
12/1
12/8
12/15
12/22
1/5
1/12

## Slide 3: 目的
Rendererを自分で開発することでＣＧについてより深い理解を得る
  フルソフトウエアレンダリング（どこでも動く）
  画素＝点（グラフィックスプリミティブ）なのでリッチな情報を持った画像を生成できる

## Slide 4: 設計図１
Points
(Org)
STL (Ascii)
Points
Generation
Points
構造体
Rendering
Up
LookAtFrom
投影法
Light
Texture
Image
bmp
File
Output
① Points構造体の定義

## Slide 5: 12/1 進捗
Pointsデータの構造体を定義した。
初期化とメモリアロケーションの関数を開発
値をセットする関数を開発
２つの関数を使って球の点群を生成するユーティリティ関数を作成する途中で終了。
  次回は、フレームバッファを生成（今回の構造体生成と同じ、width,heightを指定してフレームバッファとZバッファ、Ｖバッファ（ステンシル）を確保する。）
  ライスタライジング（平行投影）
  シェーディング
  ファイルへの書出し

## Slide 6: 球オブジェクトの作成
完成した「球オブジェクト」をMicroAVSで表示
（20ｘ20の点群）

## Slide 7: フレームバッファの設計
フレームバッファはレンダリング結果の色情報を格納するメモリ領域。
Widthｘ Height ｘ深さ（RGBa=4Byte)
RGBAは0～255の値を取る unsigned char で確保する。
Zバッファは、試しにfloatの配列とする。通常はグラフィックスボードのチップが整数演算を高速にするようになっているのでintだが、ここではfloat にしてみる。

## Slide 8: ステンシルバッファ
ステンシルバッファは、自由に使うことができるバッファで、Ｚバッファ同様に描画された物体の情報を格納する。
典型的な利用法としてオブジェクトIDを入れておき、ピックされたときに瞬時に何がピックされたかを知る方法がある。
これは球オブジェクトが保持するデータと密接な関係がある。今回は法線と値１つと定義しているので、この４つとオブジェクトIDの保持が考えられる。

## Slide 9: 視野変換（ワールド座標→カメラ座標系）
http://www5d.biglobe.ne.jp/~noocyte/Programming/Geometry/ViewProjTransform.html
資料に基づいて、視点変換のプログラム実装を開始した。
4ｘ4行列の回転成分の実装が終わった（つもり）。

## Slide 12: カメラ設定
利用者が指定するのは
  視点（カメラの位置:origin)
  注視点（カメラの注目する場所）
  Upベクトル（カメラの上の方向）
内部的に計算に使うのは
  視線ベクトル（資料のFront)
  右ベクトル（資料のright)
  Upベクトル（資料のup)
  但し、３つのベクトルは、それぞれ正規化しなければならない。

## Slide 13: 次回の予定
平行成分を実装（カメラ視点位置の平行移動）
  ここで想定通りの座標変換ができているかのチェック
スケールの実装
  フレームバッファのwidth, heightは縦横の解像度。
  平行投影のときは、カメラ幅、カメラ高さが必要
  これらの値で縦横を正規化してフレームバッファに書き込む。
  書込み時にZバッファを使って陰面（点）消去を実装する。

## Slide 14
サンプルの球は
X=1
Y=2
Z=0
を中心に半径３の球体である。
X=1,Y=2,Z=5
X=1,Y=2,Z=0
を見た。本当は中心に来てほしい
X=2,Y=2,Z=0
X=1,Y=2,Z=0
中心に来ている？
これは中心に来てＯＫ
∵ 注視点が球の中心だから
どこから見ても、ど真ん中

## Slide 15
X=1,Y=2,Z=5
X=1,Y=2,Z=0
を見た。中心に来た。OK.
X=2,Y=4,Z=5
X=2,Y=4,Z=0
を見た。右端に来た。
OK.

## Slide 16: 12/14 進捗
視点変換の実装が完了していなかったので、それを実装した。いくつかの視点位置から見たカメラ座標系にサンプル球を変換して、期待通りの位置へ移動していることを確認した。
次回は、いよいよＺバッファ法による陰面消去を実施しながらのフレームバッファへの書込みの実装となる。

## Slide 17: レンダリングパイプライン
オブジェクト
ビューポート
カリング
投影変換
ラスタライズ
画像
Ｚバッファ処理
オブジェクト
投影変換
画像
Ｚバッファ処理
点しかない場合、
ラスタライズが不要
ビューポートカリング
の計算と投影変換の
計算のどちらの負荷が
高いか不明なので
投影変換でカリングを
してしまう。

## Slide 18: フレームバッファとビューポート
平行投影のビューポート幅と高さ
Float View_width
Float View_height
フレームバッファのピクセルサイズ
Int Frame_width
Int Frame_height
GLUTでは画素のアスペクト比を計算して
gluPerspective(40.0,aspect,1.0,30.0);
のようにビューポートを設定する。
画像が歪むことに関知しない。
（利用者の自由/ディスプレイ上での
画素比と実際の縦横比の関係は
ソフトでは解らないから）
同じポリシーで考えると…

## Slide 19
I/x
j/y
0
Frame_width
=view_width/2
0 =
-view_eidth/2
0=
-Frame_height/2
view_height=
Frame_height
image[0][0](フレームバッファ)の領域は、左右（上下）対称とするには
画素数が奇数と偶数で買えなければならないけど、0を中心に置きたいから
奇数と考えて処理しましょう。（偶数の場合は、１引いて計算して、最後の画素は
はみ出るようにしましょうか）

## Slide 20: 画素数の計算（画素から計算）
幅20
高さ20
512画素
512画素
X=0
Ｙ=0
X=20
0 1 2 3 4 5
255
偶数画素だと、左右が同数にならない。
X=0
Ｙ=0
0 1 2 3 4 5
255
奇数画素だと、
原点を含む画素が無い。
X=20

## Slide 21: 画素数の計算（画素から計算）
幅20
高さ20
512画素
X=0
Ｙ=0
0.～0.78
X=20
0 1 2 3 4 5
255
偶数画素だと、左右が同数にならない。
X=20
20の間に256個の画素
1画素は20/256(=0.078)の幅
Ｘ座標値 ｘ 256/20 で画素番号がでる。
（ＣＧでは、左上の画素が0,0となるが
ここでは説明のために原点中心としている）

## Slide 22
I/x
j/y
0
Frame_width
=view_width/2
0 =
-view_width/2
0=
-view_height/2
Frame_height
=view_height
1画素の幅ΔX=view_width/(frame_width-1)、高さΔy=view_height/(frame_height-1)
Image[0][0]の領域は、
Xが –view_width/2 – 0.5*Δx ～-view_width+0.5*Δx
Yが –view_height/2 – 0.5*Δy ～-view_height+0.5*ΔY
Image[i][j]の領域は
Xが –view_width/2 + Δx*I ±0.5*Δx、 Yが –view_height/2 + Δy*J ±0.5*Δy

## Slide 23: で、結局、座標変換は
Frame_per_width=Frame_width/view_width
I = (x + view_width/2) * Frame_per_width
同様
J = (x + view_height/2) * Frame_per_height
If(0 =< I =< frame_width && 0 =< J =< frame_height) {
out of view;
} else {
set color and Z value
}

## Slide 24: 12/22 座標変換ができた

## Slide 25: シェーディング
ここでは カメラ座標系の{1,1,1}に白色のライトが１つあると考えて、それと法線（の単位ベクトル）との内積を計算して拡散光の強度(Id)とする。
環境光と拡散光の比率を0.2,0.8と固定する。
点が持つオリジナルの色Co={Ro,Go,Bo}とし、
Color = Co*0.2 + Co*Id*0.8
でフレームバッファの色を算出する。